## Slide 1
Использование ГПС для ориентирования в походах

## Slide 2
Оглавление
Задачи ориентирования
Схема ГПС
Обзор приборов
Что дает ГПС
Что нужно подготовить в Москве
Как ГПС может помочь

## Slide 3
Задачи ориентирования
Что такое ориентирование?
это определение своего положения относительно известных объектов на карте.
Для чего оно нужно в походе?
Когда считать задачу ориентирования выполненной?

## Slide 4
Задачи ориентирования
Как рассказать другим, о своем местоположении?
Относительно выбранных ориентиров
Ориентиры могут быть локальные и глобальные

## Slide 5
Задачи ориентирования
Метод географических координат
Единая глобальная система координат для всего мира
Как такую систему выбрать?

## Slide 6
Задачи ориентирования
Необходимо приблизить Землю некоторой простой фигурой
Выбор такой фигуры достаточно произволен, но, как правило, такая фигура должна удовлетворять условиям:

## Slide 7
Задачи ориентирования
Требования к эллипсоиду
быть эллипсоидом вращения;
объем эллипсоида предполагается равным объему Земли;
большая полуось эллипсоида лежит в плоскости экватора Земли;
малая полуось направлена по оси вращения Земли;
среднеквадратичное отклонение поверхности эллипсоида от поверхности геоида минимально по всей территории земного шара или его части в рамках некого выбранного критерия;
как правило, цент эллипсоида совпадает с центром масс Земли.

## Slide 8
Задачи ориентирования

## Slide 9
Задачи ориентирования
Эллипсоид Крассовского
Малая полуось (полярный радиус) 6 356 863 м
Большая полуось (экваториальный радиус) 6 378 245 м
Средний радиус Земли, принимаемой за шар 6 371 100 м
Полярное сжатие (отношение разницы полуосей к большой полуоси) 1/298,3
Площадь поверхности Земли 510 083 058 км²
Длина меридиана 19 980 км
Длина экватора 40 075,7 км
Длина дуги 1° по меридиану на широте 0° 110,6 км

## Slide 10
Задачи ориентирования
Как теперь рассказать о своем положении?
Ввести на Эллипсоиде систему угловых координат относительно выбранных направлений.
Провести луч из ЦЕНТРА Земли в данную точку.
На пересечении луча и Эллипсоида будет точка, и определить ее координаты – получатся широта и долгота.
Расстояние от точке на Эллипсоиде до нашей точке – высота (или глубина)

## Slide 11
Задачи ориентирования

## Slide 12
Задачи ориентирования
ИТАК:
Для объективного описания положения необходимо знать:
Три числа – долготу, широту, высоту
С помощью какого ЭЛЛИПСОИДА они получены
Систему координат на ЭТОМ Эллипсоиде
Совокупность 2 и 3 – называются ДАТУМОМ, а 1 – географическими координатами в этом датуме
Необходимо, что бы все материалы, были СОЗДАНЫ в одном ДАТУМЕ

## Slide 13
Задачи ориентирования
ОШИБКИ:
Если координаты Х, У, B – определены в одном датуме, то точка с теми же самыми координатами в другом датуме может отстоять от первой на расстоянии до пары километров.
Если карта подготовлена в одном датуме, и потом в некоторых точках (3-4) на границе карты она связана с такой же картой, но подготовленной в другом датуме, то какая будет ошибка в середине карты?
Ответ: - пропорциональна размеру карты и обратно пропорциональна разницы между датумами
Примерно одна десятитысячная от размера карты

## Slide 14
Задачи ориентирования
Какие есть датумы?
Пулково 42 (СК-42) – наш основной
WGS-84 – основной, принятый в мире
СК-95 – в котором сейчас производится у нас картографирование – смотреть «ГКИНП (ГНТА)-06-278-04 Руководство пользователя по выполнению работ в системе координат 1995 года (СК-95)" Федеральная служба геодезии и картографии»

## Slide 15
КОРОТКО о GPS
  NavStar (Первое название GPS)
    Started development in 1973
    First four satellites launched in 1978
    Full Operational Capacity (FOC) reached on July 17, 1995
    System cost of $12 billion
    GPS comprised of three “segments”
      Space Segment (the satellites)
      Ground Segment (the ground control network)
      User Segment (GPS receivers and their users)
  *Selective Availability (S/A) deactivated May 2000

## Slide 16
GPS SPACE SEGMENT
GPS Constellation
  24 satellites (Space Vehicles or SVs)
  20,200km altitude (12 hour orbit period)
  6 orbital planes (55° inclination)
  4 satellites in each plane
GPS Satellite Details
  Manufactured by Rockwell International, later by Lockheed M&S
  ~1900 lbs (in orbit)
  2.2m body, 7m with solar panels
  7-10 year expected lifetime

## Slide 17
GPS BLOCK IIR SATELLITE

## Slide 18
GPS Наземный сегмент

## Slide 19
GPS SIGNAL
C/A code and P(Y) code L1=1575,42 МГц L2=1227,60 МГц
All SVs transmit at 1575.42MHz
Each SV modulates using a unique 1023-bit pseudorandom (PRN) code sent at 1.023Mcps (chips per second)
1023 chips (1ms)
PRN
code
PRN
PRN
PRN
PRN
PRN
0
20 codes (20ms)
…
0
1
1
0
0
Data
Bits*
50bps (20ms/bit)
*PRN code inverts to signify bit transition (0/1)
1 chip

## Slide 20
Определение координат

## Slide 21
Определение координат
Необходимо чтобы часы на спутнике и на приемнике были синхронизированы.
Это достичь не реально без увеличения стоимости приемника
Для синхронизации приемника нужен еще один спутник, и тогда будем знать не расстояния до спутников, а их взаимное положение относительно нашей точки, что тоже достаточно для определения собственного положения в пространстве

## Slide 22
Точность GPS
http://www.intuit.ru/video/7

## Slide 23
GPS RESOURSES
Trimble Embedded Receivers
  Spec Sheet: http://www.trimble.com/products/catalog/oem/lassen2.htm
  Full manual: ftp://ftp.trimble.com/pub/sct/embedded/pubs/lassensk2man.pdf
    Includes excellent NMEA, TSIP, and TAIP reference
Garmin Embedded Receivers
  GPS35 Full manual: http://www.garmin.com/manuals/spec35.pdf
Stanford GPS courses
  AA272C – GPS Theory and Operation
  AA272D – Integrated sensor navigation (GPS, INS, etc)
GPS links
  General Info: http://www.gpsy.com/gpsinfo/

## Slide 24
Какие есть приборы?
От чего работают?
Батарейки или 12в
Производитель
GARMIN и все остальные
По чипу
По работе с картами и экрану

## Slide 25
Что дает ГПС
Фактически тройку чисел, географических координат
За счет софта, на основании введенной информации он может показать текущее положение относительно известных объектов
Как прибору объяснить положение некоторых объектов?
Карты и ГПС

## Slide 26
Электронные карты
Растровые – это космоснимки, сканы с ГШ и т.д.
Векторные, которые понимают приборы.
Сейчас большинство карт готовится в векторном виде, но они не доступны.
В сети есть некоторое количество карт векторного вида, но низкого качества

## Slide 27
Работа с картами, что нужно сделать дома
Определить, те объекты относительно которых необходимо знать свое положение в походе с заданной точностью
Есть данные о зондировании земли ftp://ftp.glcf.umiacs.umd.edu/glcf/SRTM - почти на всю Землю, кроме полярных областей, точность – одна точка в квадрате 90*90 метров
Есть космоснимки
Есть Генштаб
  Препятствия, интересные объекты и т.д.

## Slide 28
Работа с картами
1.OZIexplorer – работает с растровыми картами!
На входе – рисунок, на котором известно несколько объектов с известными координатами, на выходе – возможность определить координату любой точки на рисунке
Или наоборот, есть точки с известными координатами, Ozi может их правильно отобразить на рисунке
  http://www.rus-roads.ru/gps/oziexplorer.htm
  http://ozi-piter.narod.ru/articles_about_GPS/Gps_Ozi.html

## Slide 29
Работа с картами

## Slide 30
Работа с картами
1. Создаем топооснову – GlobalMapper 9.0 – на входе SRTM, на выходе векторная карта горизонталей

## Slide 31
Работа с картами
GPSMapEdit – работает с большим количеством векторных форматов, может «подкладывать» под карту привязанный растр

## Slide 32
Работа с картами
«Компиляция» в формат, понятный Garmin
Формат карт Garmin закрытый, но взломанный
Есть программа, которая на входе получает файл с открытым форматом, который знает GPSMapEdit, а на выходе создает совокупность файлов, совместимых с форматом Garmin
CGPSmapper.exe

## Slide 33
Работа с картами
Подключаем карты к MapSourse с помощью MapSetToolKit
http://garmin-nnov.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Itemid=9

## Slide 34
Работа с картами
А как же раст?
Есть вариант, «полуавтоматической» векторизации
Технология:
Хорошо сканируем
Переводим карту в ограниченное количество цветом – лучше менее 8 в Photoshope
Векторизуем с помощью BMaP2MP по принципу – одна односвязная область одного цвета = один полигон
Подробнее: http://gps-club.ru/gps_news/detail.php?ID=24520
http://www.gps-forum.ru/cgi-bin/forum/showpost.pl?Board=gpsgeneral&Number=110363&page=3&view=expanded&sb=5

## Slide 35
Еще ссылки
http://www.freemaps.ru/ - хорошие лекции по картографии, рисованию карт
http://v-dorogu.narod.ru - хорошая подборка статей по GPSMapEdit и другим программам
http://geoengine.nga.mil/geospatial/SW_TOOLS/NIMAMUSE/webinter/rast_roam.html
https://zulu.ssc.nasa.gov/mrsid/
Некоторое количество спутниковых снимков
http://www.intuit.ru/video/7 - хорошая лекция по GPS (принципы, использование и т.д.
http://sasgis.ru/2009/10/27/kartograficheskij-internet-portal-gosgiscentra/ Программа для выкачивания гуглоснимков и прочих ресурсов